## Slide 1: 计算机体系结构
14. 缓存一致性协议
李建华
计算机与信息学院
slides are adapted from CA course of wisc, princeton, mit, berkeley, edinburg, and eth.
The uses of the slides of this course are for educational purposes only and should be used only in conjunction with the textbook. Derivatives of the slides must acknowledge the copyright notices of this and the originals.

## Slide 2: 前 瞻
我们已经学习了多核处理器架构
现在，我们来看下典型的多核架构是什么
二种电信的架构:
  基于总线的共享存储器机器 (small-scale)
  基于片上网络的共享存储器机器 (large-scale)
    若时间允许，我们会讨论片上网络（NoC）.

## Slide 3: 基于总线的共享存储器
这里是一个基础的架构:
Core0
Cache
Core1
Cache
Core2
Cache
Shared Bus
Shared
Memory

## Slide 4: 组 织
总线是简单的物理连接方式(A bundle of wires)
总线的带宽会限制其连接的总的设备数量
  总线由所有的设备共享
从现在开始，我们假定每个CPU/core仅仅具备一级缓存结构。
  主要是简化后续一致性协议的讨论

## Slide 5: 缓存一致性问题
假设只有一级缓存，下面就是主存。
每个 core 在其私有的缓存里进行写操作
其他核心的缓存可能保留有共享的缓存块
读写操作可能使得有些共享的块过期（保存的是旧的数据）
此时，仅仅更新主存是不够的。
  缓存不管采取write-back 还是 write-through 策略都不能解决问题

## Slide 6: 示 例
Core1
Cache
Core2
Cache
Core3
Cache
Shared Bus
Shared
Memory
X: 24
Core1 读 X: 从memory中获取24，并进行本地缓存；
Core2 读 X: 从memory中获取24，并进行本地缓存；
Core1 写 32 到 X: 更新其本地缓存的X副本
Core3 读 X: 它读取到的值是什么?
Memory 和 Core2 认为 X 是 24
Core1 认为 X 是 32
注意：这里采用写直达缓存是不足以确保系统的一致性的。
1
2
3

## Slide 7: 解决方案: Cache Coherence Protocol
实现一个让每个core知道当前每个block的最新值的方案是非常复杂的
在snoop coherence protocol下面:
  每个Core (cache system)在总线上 ‘snoops’ (i.e. watches continually) 它感兴趣的（本地缓存有副本）数据地址的写操作（write activity ）
Snooping protocol需要一个全局的总线来支撑，master的所有通信能被所有的slaves看到。
一个可扩展性更好的方案是: directory coherence protocols

## Slide 8: Snoop coherence protocol
Snoop Coherence Protocol 的基础架构
This figure is from: http://thebeardsage.com/cache-coherence-protocols/

## Slide 9: Snooping Protocol 的实现
写无效 （Write Invalidate）
  若Core 想写一个block -> 需要获取一个总线周期，并发送 ‘write invalidate’ 消息
  所有的snooping caches看到消息后，会 invalidate 自己的副本（可能的副本）；
  收集到所有的 acknowledgement 后，Core 可以写目标block。(假定该写操作会直达到memory)
  后续所有其他Core对该block的读取均会miss, 从而会重新获取block。[此刻的多核系统是一致的]
https://www.scss.tcd.ie/Jeremy.Jones/VivioJS/caches/MESIHelp.htm

## Slide 10: Snooping Protocol 的实现
写更新 （Write Update）
  若Core 想写一个block -> 需要获取一个总线周期，并将要写的数据通过总线进行广播
  所有的snooping caches 通过总线更新其副本
注意：无论是写无效还是写更新，同时写操作可以通过总线的仲裁机制来避免 – 在任何时刻，只有一个Core可以是总线的master。
  因此，不会有同时写操作的冲突。

## Slide 11: 更新 or 无效?
写更新看起来最简单、直接、速度快, 却会消耗大量网络流量:
  对同一个word的多个写操作 (中间没有读操作) 只需要一个“write invalidate”消息，但在写更新下每个写都需要一次更新（更多的traffic）
  对同一个缓存块的多个写（multi-word cache block） 只需要一个“write invalidate”消息，但在写更新下每个写都需要一次更新（更多的traffic）
  所以, 写更新的开销更大。

## Slide 12: 更新 or 无效?
由于缓存中的spatial和temporal局部性，对同一个word以及同一个block的多个写经常发生。
此外, 总线带宽在共享处理器的多核系统中是一个稀缺资源。
经验表明，写无效机制会使用相当少的总线带宽资源。
当前，大多数的产品采取write invalidate方案。
下面，我们仅讨论 write invalidate方案的实现细节。

## Slide 13: 如何实现 coherence?
在两个方案里, 知道一个block没有被共享 (在其它cache里没有副本) 可以避免发送消息—> Reduce traffic
写无效协议假定block的更新值会written back 到memory中
  在这种情况下，其它的core发生读缺失时可能会获得该block的旧值 (re-fetch from the memory).
因此，需要一个协议来处理上述情况。
有很多cache coherence protocols，请参考：Sorin’s book.

## Slide 14: 示例: MESI 协议 (1)
是一个实际的多核处理器的基于write invalidate 的一致性协议，旨在最小化总线的使用。
允许缓存使用 ‘write back’ 方案 - i.e. 主存指导‘dirty’ cache line 从缓存中踢出时才被更新。
要实现上述功能: 需要扩展已有的cache tage, i.e. valid bit, ‘dirty’ bit, +coherence state bits.
  需要添加额外的一致性状态信息
  与原来的辅助信息一起，保存在tag store中。

## Slide 15: 示例: MESI 协议 (2)
每个缓存块处于4个状态之一 (需要用2bits编码)
  Modified – 缓存块已经改变，与主存中的值不同 – 是当前唯一的缓存副本。(其dirty bit当前为1)
  Exclusive – 缓存块当前的值与主存中的值相同，并且该块是当前所有缓存中的唯一副本。
  Shared – 缓存块当前的值与主存中的值相同，但是该块在缓存中存在多个副本。
  Invalid – 该块当前没有保存有效数据 (as in simple cache)
https://www.scss.tcd.ie/Jeremy.Jones/VivioJS/caches/MESIHelp.htm

## Slide 16: 示例: MESI 协议 (3)
缓存块状态的改变是存储读写操作（事件）的一个函数。
  也就是FSM — 有限状态机
上面的事件可能是：
  本地的处理器操作 (i.e. 缓存访问)
  总线操作 – 来自其他core的操作
仅当操作的地址与缓存块的地址匹配，该缓存块的状态才受到影响。
  本地操作的目标地址 或者 总线操作的目标地址
  本地缓存中保存了具有相同地址的缓存块

## Slide 17: 示例: MESI 协议 (4)
协议的具体操作可以用缓存块在发生以下事件时的状态转换图来进行描述
  Read Hit
  Read Miss
  Write Hit
  Write Miss
  将所有的状态和事件的转换关系整合到一起，就是整个协议的状态图。
  下面，对状态转换进行分情况解析。

## Slide 18: MESI – 本地 Read Hit
命中的缓存块（line）的状态为MES之一
该缓存行保存有正确的值 (若该块处在M状态，那么它保存有唯一正确的值。)
只需要将保存的值返回给本地的请求者
该块没有发生状态转换（状态保持不变）

## Slide 19: MESI – 本地 Read Miss (1)
 其它缓存中没有副本
  Core 在总线上向memory发送一个请求
  值返回给该core之后，保存在局部缓存，状态置为：E
 其中一个缓存有一个处于E状态的副本
  Core在总线上向memory发一个请求
  侦听的缓存（具有E副本）看到后，将值放到总线上
  Memory访问请求被取消
  Core获得了值，并进行在本地缓存进行保存
  2个具有相同值的缓存块都切换到S状态

## Slide 20: MESI 本地 Read Miss (2)
 几个缓存具有S状态的副本
  Core在总线上向memory发一个请求
  其中一个侦听的缓存（具有S副本）看到后，将值放到总线上 (arbitrated)
  Memory访问请求被取消
  Core获得了值，并进行在本地缓存进行保存
  本地的缓存块切换到S状态
  其它副本的状态维持S不变

## Slide 21: MESI 本地 Read Miss (3)
 其中一个缓存有一个处于M状态的副本
  Core在总线上向memory发一个请求
  侦听的缓存（具有E副本）看到后，将值放到总线上
  Memory访问请求被取消
  Core获得了值，并进行在本地缓存进行保存
  本地的缓存块副本状态置为S
  处于E状态的块的值刷回memory
  处于E状态的块的状态进行切换: M -> S

## Slide 22: MESI 本地 Write Hit (1)
命中的缓存块（line）的状态为MES之一
若在M状态
  只有一个副本，且处于‘dirty’状态
  直接更新本地的值即可
  无需状态转换（依然是M状态）
若在E状态
  直接更新本地的值
  切换块的状态：E -> M
  将dirty bit置位

## Slide 23: MESI 本地 Write Hit (2)
若在S状态
  Core在总线上广播一个invalidate消息
  具有S状态副本的缓存，会将相应的块置无效：S->I
  更新本地缓存的块的值
  将该块的状态进行切换：S->M

## Slide 24: MESI 本地 Write Miss (1)
Detailed action depends on copies in other processors
No other copies
  Value read from memory to local cache
  Value updated
  Local copy state set to M

## Slide 25: MESI Local Write Miss (2)
Other copies, either one in state E or more in state S
  Value read from memory to local cache - bus transaction marked RWITM (read with intent to modify)
  Snooping processors see this and set their copy state to I
  Local copy updated & state set to M

## Slide 26: MESI Local Write Miss (3)
Another copy in state M
Processor issues bus transaction marked RWITM
Snooping processor sees this
  Blocks RWITM request
  Takes control of bus
  Writes back its copy to memory
  Sets its copy state to I

## Slide 27: MESI Local Write Miss (4)
Another copy in state M (continued)
Original local processor re-issues RWITM request
Is now simple no-copy case
  Value read from memory to local cache
  Local copy value updated
  Local copy state set to M

## Slide 28: Putting it all together
All of this information can be described compactly using a state transition diagram
Diagram shows what happens to a cache line in a processor as a result of
  memory accesses made by that processor (read hit/miss, write hit/miss)
  memory accesses made by other processors that result in bus transactions observed by this snoopy cache (Mem read, RWITM,Invalidate)

## Slide 29: MESI – locally initiated accesses
Invalid
Modified
Exclusive
Shared
Read
Hit
Read
Hit
Read
Hit
Read
Miss(sh)
Read
Miss(ex)
Write
Hit
Write
Hit
Write
Hit
Write
Miss
RWITM
Invalidate
Mem Read
Mem Read
= bus transaction

## Slide 30: MESI – remotely initiated accesses
Invalid
Modified
Exclusive
Shared
Mem Read
Mem Read
Mem Read
Invalidate
RWITM
RWITM
= copy back

## Slide 31: MESI notes
There are minor variations (particularly to do with write miss)
Normal ‘write back’ when cache line is evicted is done if line state is M
Multi-level caches
  If caches are inclusive, only the lowest level cache needs to snoop on the bus

## Slide 32: Directory Coherence
由于依赖于总线架构，Snoopy 一致性协议的可扩展性较差 (BUS is the bottleneck!)
Directory一致性协议具有更好的可扩展性
  通过记录一个memory block的共享者信息来避免广播，从而可以用点到点的消息来维持一致性。
  目录一致性协议更加灵活，可以适用任何可扩展的点到点网络拓扑。
  然而，目录一致性协议也存在问题。大家可以思考一下！

## Slide 33: 基本方案 (Censier & Feautrier)
• Assume "k" processors.
• With each cache-block in memory: k presence-bits, and 1 dirty-bit
• With each cache-block in cache: 1valid bit, and 1 dirty (owner) bit
  Read from main memory by P-i:
    If dirty-bit is OFF then { read from main memory; turn p[i] ON; }
    if dirty-bit is ON then { recall line from dirty PE (cache state to shared); update memory; turn dirty-bit OFF; turn p[i] ON; supply recalled data to PE-i; }
  Write to main memory:
    If dirty-bit OFF then { send invalidations to all PEs caching that block; turn dirty-bit ON; turn P[i] ON; ... }
    ...

## Slide 34: 关键问题
Memory和directory带宽的扩展性
  不能使用集中的main memory 或者 directory
  Need a distributed memory and directory structure
Directory memory requirements do not scale well
  Number of presence bits grows with number of PEs
  Many ways to get around this problem
    limited pointer schemes of many flavors

## Slide 35: 体系结构课程到此结束 预祝各位同学逢考必过！ 也希望疫情早日过去！